郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）

环境影响跟踪评价报告书

（征求意见稿）

委托单位：郑州马寨产业集聚区管理委员会

编制单位：南京国环科技股份有限公司

2019年3月

目 录

前 言	1

1	总论	4

1.1	编制依据	4

1.2	跟踪评价对象、范围与时段	7

1.3	评价目的和原则	9

1.4	总体思路与工作重点	10

1.5	环境保护目标	11

1.6	环境功能区划及评价标准	14

1.7	评价指标体系	19

1.8	评价方法	22

2	规划概要	24

2.1	规划位置和范围	24

2.2	规划期限	24

2.3	总体发展目标	24

2.4	主导产业定位	27

2.5	 空间结构	30

2.6	总体用地布局	31

2.7	专项规划	34

2.8	发展规划及规划环评概述	48

3	发展规划及规划环评执行情况	50

3.1	规划位置和规划范围执行情况	50

3.2	规划产业执行情况	50

3.3	规划布局执行情况	59

3.4	基础设施建设现状	62

4	环境质量现状	65

4.1	区域环境概况	65

4.2	区域环境质量现状	69

5	环境影响分析	70

5.1	大气环境影响分析	70

5.2	地表水环境影响分析	70

5.3	地下水环境影响评价	70

5.4	声环境影响评价	70

5.5	固废环境影响分析	71

6	环境保护减缓对策及优化调整建议	73

6.1	入驻项目选择减缓对策	73

6.2	资源消耗减缓对策	73

6.3	大气环境影响减缓对策	73

6.4	地表水环境影响减缓对策	74

6.5	地下水环境保护措施	75

6.6	环境风险减缓措施	76

6.7	声环境保护措施	77

6.8	固体废物处理处置措施	78

6.9	环境管理与监测	79

7	跟踪评价结论	81

# 前 言

1993年，郑州市二七区设立马寨经济开发区，对马寨乡镇企业实施真正意义上的园区化管理。1996年5月，马寨经济开发区被科技部评为国家级星火技术密集区。1998年6月，马寨经济开发区更名为马寨工业园区，2007年6月，正式更名为郑州马寨（食品）工业园区，郑州马寨工业园区是河南省2010年首批180个产业集聚区之一。经过二十年的发展，马寨产业集聚区现在已经成为郑州产业集聚集群的重要组成部分，也是马寨镇的经济文化信息中心，承载着工业组团与镇区的双重职能。马寨产业集聚区规划以食品加工产业和机械装备制造业为主导产业，连续两年被省政府评为一星级产业集聚区、省产业集群区域品牌建设现代食品制造产业试点单位等，连续2次被市政府评为全市“五强”产业集聚区、“两快”产业集聚区，目前集聚区已入驻康师傅、花花牛乳业、苏宁云商等各类企业累计达到340余家，其中规模以上工业企业86家，2017年规模以上企业工业总产值达到了186亿元。

2010年，马寨产业集聚区管委会组织编制了《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》，并于2010年12月取得了河南省发改委批复（豫发改工业〔2010〕2055号）。在规划编制过程中，管委会同步开展了规划环评工作，《郑州马寨工业园区环境影响评价报告书》于2010年3月取得了河南省生态环境厅的审查意见（豫环审〔2010〕42号）。截止目前，《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》已实施8年，接近规划期末年。根据《规划环境影响评价条例》，“对环境有重大影响的规划实施后，规划编制机关应当及时组织规划环境影响的跟踪评价，将评价结果报告规划审批机关，并通报环境保护等有关部门”；此外，环境保护部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发〔2011〕14号）要求，实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书，由相应的环境保护行政主管部门组织审核。

按照上述法规和文件要求，郑州马寨产业集聚区管委会组织对规划实施的环境影响开展跟踪评价工作。此次规划环评工作于2019年2月启动，南京国环科技股份有限公司承接了此次《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》编制工作。评价单位在接受委托后，对规划内容和实施情况进行了认真分析，实地调查了集聚区及其周边环境状况，收集整理并分析了相关资料，对规划实施后实际产生的环境影响与环境影响评价文件预测可能产生的环境影响进行了对比分析，对规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施有效性的进行了评估；并开展了公众参与相关工作。同时，按照生态环境部及河南省生态环境厅关于产业集聚区规划环评的最新要求，本次评价本着加强空间管制、总量管控和环境准入的原则，切实落实“资源利用上线、环境质量底线、生态保护红线”的约束，结合产业集聚区规划特点，在充分识别规划实施过程中显现的环境制约因素及潜在的环境问题，并对规划的环境合理性充分论证的基础上，补充提出了规划实施的环境保护减缓对策及控制措施，提出需要重点保护的生态空间、总量管控和环境准入三张清单，以期为园区管理委员会及环境管理部门提供决策依据，从环境保护层面为下轮规划的修编提供技术参考。2019年3月，南京国环科技股份有限公司编制完成《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》（征求意见稿）。

本次环境影响跟踪评价编制得到了河南省生态环境厅、郑州市生态环境局、二七区环保局、规划局等相关局委以及委托单位郑州马寨产业集聚区管委会、规划编制单位给予的大力支持，在此一并表示感谢！

# 总论

## 编制依据

### 法律法规及规范性文件

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）

《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）

《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）

《建设项目环境保护管理条例》（2017 年10月1日）

《规划环境影响评价条例》（2009年10月1日）

《环境影响评价公众参与办法》（2018年生态环境部部令第4号）

《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月）

《产业结构调整指导目录》（2015年修订）

《关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知》（环办〔2006〕109号）

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）

《环境保护部“关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）”》（环办环评〔2016〕14号）

《中共河南省委、河南省人民政府“关于推进产业集聚区科学规划科学发展的指导意见”》（豫发〔2009〕14号）

《河南省人民政府办公厅关于转发河南省创建环境友好型示范产业集聚区实施意见（试行）的通知》（豫政办〔2011〕49号）

《河南省人民政府办公厅关于印发2016年河南省加快产业集聚区建设专项工作方案的通知》（豫政办〔2016〕63号）

《河南省环境保护厅“关于全面加强产业集聚区规划环境影响评价工作的通知”》（豫环文〔2016〕174号）

《河南省产业集聚区五规合一试点工作指南》（豫集聚办〔2015〕8号）

《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月）

《河南省危险废物规范化管理工作指南》（试行）（豫环文〔2012〕18号）

《河南省2016年蓝天工程实施方案》（豫政办〔2016〕27号）

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

《2016年度河南省碧水工程实施方案》（豫政办〔2016〕35号）

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）

《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）

《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕15号）

《郑州市“十三五”生态环境保护规划（2016-2020年）》（郑政办〔2017〕110号）

《郑州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（郑办〔2018〕38号）

郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》及十个专项行动方案的通知（郑办〔2018〕8号）

《郑州市2018年水污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2018〕7号）

### 评价技术规范

《规划环境影响评价技术导则  总纲》（HJ130-2014）

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）

《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）

《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）

《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）

《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2011）

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）

《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003）

《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）

《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.2-2018）

《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94）

《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）

《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009）

### 相关规划、文件

《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）

《河南省城镇体系规划（2010-2020）》

《河南省主体功能区规划》

《河南省生态功能区划》

《河南省流域水污染防治规划（2016-2020）》

《郑州市城市总体规划（2010-2020）》（2017年修订）

《郑州市二七区马寨镇总体规划（2011-2030年）》

《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》及批复文件（豫发改工业〔2010〕2055号）

《郑州马寨工业园区环境影响评价报告》（2011年4月）及其审查意见（豫环审〔2010〕42号）

《环境影响评价委托书》

## 跟踪评价对象、范围与时段

### 评价对象

本次跟踪评价对象为《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》，规划总面积为10.1km2，产业集聚区规划范围见图1.2-1。

### 评价范围

为更好地对规划实施的环境影响进行跟踪，本次评价各环境要素的评价范围与原规划环评时尽量保持一致，详见表1.2-1。

  - 评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 原规划环评评价范围 | 本次跟踪评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以园区为中心5km×5km范围内区域 | 规划范围及其边界外延1km区域，兼顾区外敏感目标 |
| 2 | 地表水环境 | 园区内部各个企业排污口下游50km范围内 | 1、园区内：孔河入园区断面至孔河入常庄水库处，长约8km 2、园区外：污水处理厂排口入须水河上游500m处至排口下游2000m处 |
| 3 | 地下水环境 | / | 集聚区规划区域内及周围1km范围内的浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 园区规划总面积11.8km2 | 集聚区规划区域及边界外200m范围内的环境敏感目标 |
| 5 | 生态环境 | 陆生生态评价范围与园区规划施工范围基本一致，水生生态评价范围与园区排污影响范围一致 | 以集聚区范围为主，兼顾区域相邻边界交界区域，即区域边界东、西、南、北均向外延伸1km的区域。 |
| 6 | 土壤环境 | 园区规划总面积11.8km2 | 园区规划范围面积 |

根据集聚区产业定位，结合集聚区发展现状及环境特征，确定各环境要素评价因子见表1.2-2。

表1.2-2               环境影响评价因子表

| 环境要素 | 原环评 | 本次跟踪评价 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、硫化物、总氮、总磷、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂 |
| 地下水 | pH、色度、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、六价铬、总大肠菌群 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | 砷、铜、铬、镉、汞、镍、锌 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌 |
| 固体废物 | / | 工业废物(一般废物、危险废物)、建筑垃圾、生活垃圾 |

### 评价时段

评价时段：自原规划环评的基准年2009年起截止到目前，并按照集聚区近期发展规划和拟入驻项目情况，对规划期满前剩余时段的环境影响进行简评。

## 评价目的和原则

### 评价目的

本次跟踪环评旨在摸清产业集聚区发展现状和环境质量现状，找出存在的环境问题，识别出集聚区后续发展的环境制约因素，以对规划实施过程中已经产生的环境影响进行监测、分析和评价，检验规划实施的实际环境影响性质、程度及环境影响减缓措施的有效性为目的。

### 评价原则

跟踪评价应完全遵循规划环境影响评价总体上科学、客观、公正的原则，同时应做到与规划实施单位、编制单位保持整体一致、过程互动，科学客观地对目前规划实施产生的实际环境影响的性质和程度及减缓对策的合理性和有效性进行研判，根据规划主导产业，突出重点、依法依规地对已入驻项目与规划相符性进行判定，最终实现优化规划。

⑴整体一致、过程互动原则

跟踪评价对象与原规划环评保持整体一致，并与规划涉及领域和区域环境管理要求相适应。同时做到与规划实施单位、编制单位全程互动，详细了解规划实施过程及背景，深刻剖析环境保护方面存在的问题和不足，充分体现实施单位已采取的减缓环境影响的对策和措施，并与实施单位、编制单位共同会商规划期满之前的环境问题解决方案。

⑵依法依规、突出重点原则

评价目的、原则、依据应与环境法规、政策、规划、标准等相符合，评价内容和专题设置应突出跟踪评价特点，并综合考虑本规划的类型和区域环境特征。

⑶科学客观、优化规划原则

跟踪评价依据的基础资料和数据信息完整、真实、可信，选择的因子和指标有针对性，采取的评价方法科学可靠，提出的结论和建议具体明确、可操作性强，并可为优化规划实施提供技术支撑。

## 总体思路与工作重点

### 总体思路

一是检验规划实施的实际环境影响及减缓措施有效性：本次跟踪评价通过对集聚区产业发展及基础设施建设现状进行调查，收集集聚区建设以来历年环境质量现状监测资料并辅以本次环评实测，深入了解区域环境质量现状及演变趋势，找出存在的环境问题，识别出集聚区后续发展的环境制约因素，通过对规划实施过程中已经产生的环境影响进行监测、分析和评价，检验规划实施的实际环境影响性质、程度及环境影响减缓措施的有效性，根据评价结果提出完善环境管理的建议或对规划方案进行修订或终止实施的结论，并给出下一步规划修编的建议。

二是论证规划期满前建设方案的环境可行性：同时统筹考虑集聚区的产业定位、发展目标、环境基础设施等，以“资源利用上线、环境质量底线、生态保护红线”为约束条件，本着“量水而行，量环境承载力而行”的原则，对规划期满之前的建设方案进行简要论证，按照新的环境管理要求，进一步提出具有可操作性的环境影响减缓对策措施和建议，提出空间管制、总量控制要求，以清单方式给环境准入条件和负面清单。

### 工作重点

⑴深入调查集聚区产业发展和基础设施建设现状，掌握集聚区排污现状，重点回顾集聚区规划实施与各项上位规划、产业政策、环境管理要求等之间的协调性，找出产业发展、已入驻项目存在的环境问题。

⑵收集集聚区建设以来历年环境质量现状监测资料并辅以本次环评实测，深入了解区域环境质量现状及演变趋势，并根据资源环境剩余承载力情况，检验规划实施的实际环境影响性质、程度，同时识别出集聚区后续发展的环境制约因素。

⑶根据集聚区已采取的环境保护措施，对照原规划、规划环评批复及评价指标体系，掌握集聚区环境保护目标实现及环境影响减缓措施落实情况，判定减缓措施是否科学有效性。

⑷根据总体规划实施年限和建设方案，按照当地环境资源禀赋及能源利用现状，结合资源环境承载力分析，对后续建设方案进行环境承载和环境影响可行性简要论证，并从规模、布局、结构及基础设施配套等方面提出优化调整建议，指导规划向着环境友好的方向发展。

⑸依据集聚区区域环境质量现状以及改善目标，结合规划主导产业的行业特点，估算规划期满前集聚区新增污染排放量、排放强度、特征污染物等，提出总量管控上限，据此预测规划方案实施后可能产生的环境影响并提出减缓不良影响的措施和建议。

⑹根据区域空间开发的底线，确定需要严格保护的生态空间，提出优化生产空间和生活空间的建议和空间管制要求。根据环境保护政策，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出集聚区内禁止准入及限制准入的环境负面清单，指导集聚区后续发展，为规划实施单位做出环境合理决策提供依据，积极推动产业转型升级，实现绿色发展。

⑺根据规划实施的环境影响，结合最新的产业政策和环境管理要求，修正评价指标和拟达到的环境目标，并给出下一轮规划修编建议。

## 环境保护目标

### 生态红线

根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号），加强空间管制，指在明确并保护生态空间的前提下，提出优化生产空间和生活空间的意见和要求。集聚区所在地区已经划定生态保护红线的，应将生态保护红线区作为生态空间的核心部分。

依据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），郑州二七区涉及的生态保护红线为南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区和平原区水源保护生态保护红线区（常庄水库、尖岗水库），经对照，马寨产业集聚区规划范围在生态保护红线划定范围之外，产业集聚区选址不触碰生态红线。具体位置关系见图1.5-1。

### 集中式饮用水源保护区

根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办 〔2007〕125号）和《郑州市城市集中式饮用水水源地环境保护规划》，二七区马寨镇距离较近的常庄水库和尖岗水库饮用水源保护区及保护范围具体如下：

1、常庄水库地表水饮用水源保护区

一级保护区：常庄取水口至刁沟村桥的水域及其沿岸200m的陆域；输水明渠的水域及两侧50m的陆域，保护区面积2.38km2。

二级保护区：一级保护区外，常庄水库防汛路、四环路、贾鲁河内的水域和周边陆域；输水暗管两侧50m的陆域和输水明渠一级保护区外50m的陆域。保护区面积9.87km2。

2、尖岗水库地表水饮用水源保护区

一级保护区：尖岗水库郑密公路桥至王胡侗桥水域及其沿岸200m的陆域；输水明渠的水域及两侧50m的陆域。保护区面积4.62 km2。

二级保护区：一级保护区外，尖岗水库郑少高速、绕城高速、侯寨公路内的水域和汇水区的陆域；输水暗管两侧50m的陆域和输水明渠一级保护区外50m的陆域。保护区面积22.11 km2。

### 文物保护单位

产业集聚区评价范围内的文物古迹基本情况见表1.5-1。

  - 产业集聚区内主要文物古迹一览表

| 名称 | 保护级别 | 保护内容 | 保护范围 | 建设控制地带 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈家沟遗址 | 省级第五批 | 2006年发现，文化堆积比较厚，为单一的仰韶文化遗址，对于新石器时代时期的研究具有重要意义 | 东至孔河，北部、西部至孔河支沟沟边，南部自遗址南侧断崖向南20m。 | 自保护范围边界外扩50m。 |
| 明周悼王墓 | 省级第七批 | 现存有墓葬、神道石刻及守墓人家庙等，对于研究明代藩王墓布局及其所附石刻群具有很高的历史、艺术、科学价值。 | 以墓冢为中心，南北长271m，东西宽177m。 | 自保护范围边界各外扩100m。 |
| 张河遗址 | 市级 | 该遗址暴露文化遗存丰富，采集陶片较多，陶质有夹沙陶和泥质陶，陶色有红陶、红褐陶、灰陶，纹饰有绳纹、弦纹、篮纹、方格纹、素面和彩陶。器型有大口尊、鬲、钵、平底罐等。 | 东部、北部至孔河，南部、西部至支沟。 | 东部、北部至孔河，南部至公安路，西部至张河村南乡村公路。 |
| 臧氏家庙 | 市级 | 清代臧氏家族世系碑刻五通 | 自本体范围外扩30m。 | 东、南、西自保护范围边界各外扩50m，北至同兴街。 |

## 环境功能区划及评价标准

### 环境功能区划

产业集聚区环境功能区划见表1.6-1。

              - 环境功能区划

| 环境类别 | 功能类别 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 集聚区内及周围地区均为二类功能区 |
| 水环境 | 孔河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，污水处理厂废水纳污河流须水河执行IV类标准。 |
| 声环境 | 居住、商业、工业混杂区执行（GB3096-2008）2 类标准； 道路交通干线两侧执行4a类标准；其他区域执行3类标准 |
| 土壤环境 | 居住用地、中小学用地、医疗卫生用地等属于第一类用地；工业用地、仓储物流用地、道路交通用地、公用设施用地、绿地与广场等属于第二类用地。 |

### 环境质量标准

⑴大气环境

大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，详见表1.6-2。

              - 环境空气质量标准

| 污染物 | 浓度限值，mg/Nm3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 |  | GB3095–2012二级标准 |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |  |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| NH3 | / | / | 0.2 | HJ2.2-2018附录D |
| H2S | / | / | 0.01 |  |

⑵地表水

园区内地表水孔河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表1.6-3。

              - 地表水环境质量标准主要指标值       （mg/L，pH除外）

| 项目 | pH，无量纲 | COD | BOD5 | 总磷 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 项目 | 铅 | 汞 | 高锰酸盐指数 | 铬（六价） | 镉 | 氰化物 |
| 指标值 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤6 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.2 |
| 项目 | 氟化物 | 铜 | 锌 | 砷 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 |
| 指标值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤10000 |

⑶地下水

区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，详见表 1.6-4。

              - 地下水质量主要指标值             （mg/L，pH除外）

| 项目 | pH，无量纲 | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤3.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤0.5 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤100 |
| 项目 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发性酚类 | Na+ | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 |
| 指标值 | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 | ≤200 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 |
| 项目 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 总大肠菌群 |
| 指标值 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3.0 |

⑷声环境

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3和4类，详见表1.6-5。

              - 声环境质量标准（dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 居住、商业、工业混杂区 |
| 3类 | 65 | 55 | 工业生产、仓储物流区 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 | 交通干线两侧 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |  |

⑸土壤

集聚区内建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值，园地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应限值。

表1.6-6 建设用地土壤环境质量标准（GB36600-2018）单位：除pH外均为mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9.0 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5.0 | 10.0 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烷 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 42 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

表1.6-7  农用地土壤环境质量标准（GB15618-2018） 单位：除pH外均为mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 污染物排放标准

⑴大气污染物排放标准

根据集聚区的企业入驻情况和排污特征，大气污染物应对照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），有行业排放标准的执行行业排放标准，涉及挥发性有机物排放的企业执行河南省地方标准，即《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。

⑵水污染物排放标准

根据集聚区入驻企业废水污染产、排特征，集聚区内水污染物应对照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、河南省地方标准《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）。

⑶噪声排放标准

建筑施工过程中场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，工业企业厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、3、4a类。

⑷固废控制标准

集聚区内一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）（及修改单），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及修改单）。

## 评价指标体系

环境目标是开展规划环境影响评价的依据，评价指标是具体化的环境目标，评价指标可以是定量的或定性的，是可以进行监测、检查的。建立一套科学、实用的指标体系是规划环境影响评价工作的关键环节。本次跟踪评价在调查原环评指标落实情况的前提下，将环境目标优化为环境质量、空间管制、污染控制、总量管控、物质减量与循环、环境管理、社会影响等评价主题，本着针对性、实用性及可获取、可检查、少而精等原则，根据工业园区的基准建设标准分预期性和约束性两种属性对评价指标进行筛选，最终确定指标限值。

### 原环评指标完成情况

2010版原规划环评报告中提出的园区综合评价指标体系及现状完成情况见表1.7-1所示。通过将集聚区发展现状与原环评指标体系对比，部分指标达到了原环评确定的规划目标值，但仍有诸如大气NO2浓度达标率、PM10浓度达标率、园区绿地覆盖率未达到规划环评中的定量指标值，工业特征中的柔性特征和基础设施建设等未达到原定的定性指标。

  - 原规划环评中园区综合评价环评指标体系情况表

| 指标类别 | 指标子类 | 序号 | 指标 | 指标值 | 现状值 （2018年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展指标 | 经济发展水平 | 1 | 规模企业占总企业百分率 | ≥35% | 40% |
|  |  | 2 | 人均GDP | ≥5.8万元/人 | 6.0万元/人 |
|  |  | 3 | 园区规模企业总产值增加率 | ≥25% | 30% |
|  | 经济发展潜力 | 4 | 科技投入占GDP的比重 | 很好 | 很好 |
|  |  | 5 | 工业增加值占GDP的比重 | ≥70% | 72% |
| 工业特征指标 | 工业污染控制 | 6 | 单位工业增加值COD排放量 | ≤2 kg/万元 | 0.54 kg/万元 |
|  | 减量和循环利用 | 7 | 工业用水重复利用程度 | 很好 | 很好 |
|  |  | 8 | 工业固废综合利用程度 | 很好 | 很好 |
|  | 柔性特征 | 9 | 园区产业链的成熟程度 | 很好 | 一般 |
|  | 基础设施建设 | 10 | 信息网络系统 | 很好 | 一般 |
|  |  | 11 | 废物处理共享设施 | 很好 | 一般 |
| 生态环境保护指标 | 环境保护 | 12 | 大气SO2浓度达标率 | 100% | 年均值达标 |
|  |  | 13 | 大气NO2浓度达标率 | 100% | 年均值超标 |
|  |  | 14 | 大气PM10浓度达标率 | 100% | 年均值超标 |
|  |  | 15 | 污水COD浓度达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 16 | 污水氨氮浓度达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 17 | 噪声达标区覆盖率 | 100% | 100% |
|  |  | 18 | 生活垃圾无害化处理程度 | 很好 | 很好 |
|  | 生态建设 | 19 | 园区绿地覆盖率 | ≥35% | 20% |
|  |  | 20 | 人均公共绿地面积 | ≥7m2/人 | 4.5 m2/人 |
|  |  | 21 | 可再生能源所占比重 | 很好 | 一般 |
|  | 生态环境改善潜力 | 22 | 环保投资占GDP的比重 | 很好 | 一般 |
| 园区管理指标 | 政策法规制度 | 23 | 园区环境信息公开制度及信息平台的完善度 | 很好 | 很好 |
|  |  | 24 | 园区及内部企业环保机构和管理制度的完善程度 | 很好 | 很好 |
|  | 管理与意识 | 25 | 开展清洁生产审核的企业比例 | 很好 | 很好 |
|  |  | 26 | 生态工业培训情况 | 很好 | 一般 |
|  |  | 27 | 环境污染事故率 | 很好 | 很好 |

### 优化后评价指标

对于产业集聚区发展规划来讲，评价指标体系的建立应按照环境议题，综合考虑环境影响识别、区域环境目标、规划环境影响特征、主要环境问题、规划实施的环境制约因素等。根据综合类生态工业园区标准（HJ274-2009）、国发[2016]65号和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省创建环境友好型示范产业集聚区实施意见(试行)的通知》（豫政办[2011]49号）等文件要求，本次跟踪评价分约束性和预期性两种属性对规划期满前的评价指标进行优化，详见表1.7-2。

  - 本次跟踪评价环境目标与评价指标

| 分类 | 对象 | 指标名称 | 指标值 | 确定依据 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 | 大气 环境 | 满足大气环境功能区划要求 | 二级 | / | 约束性 |
|  |  | 环境空气质量优良天数比例 | ＞60% | 郑州市十三五生态环境保护规划 | 约束性 |
|  | 水环境 | 满足水环境功能区划要求 | 地表水和地下水均为Ⅲ类 | / | 约束性 |
|  |  | 集中式饮用水水源达标率 | 100% | / | 约束性 |
|  | 声环境 | 区域环境噪声 | 达到功能区划要求 | / | 约束性 |
|  | 土壤 环境 | 土壤环境质量 | 筛选值 | / | 约束性 |
| 空间管制 | 生产 空间 | 防护距离 | 严格落实并在居住和工业片区之间设置隔离绿化带 | 各行业卫生防护距离标准 | 约束性 |
| 污染控制 | 废水 | 废水收集与集中处理率 | ≥90% | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  |  | 工业废水稳定达标率 | 100% | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  |  | 单位工业增加值COD排放量 | ≤1 kg/万元 | HJ274-2009 | 预期性 |
|  | 废气 | 工业废气稳定达标率 | 100% | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  |  | 单位工业增加值SO2排放量 | ≤1 kg/万元 | HJ274-2009 | 预期性 |
|  | 固体 废物 | 工业固体废物综合利用率 | ≥80% | 豫政办[2011]49号 | 预期性 |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | HJ274-2009 | 约束性 |
|  |  | 危险废物处理处置率 | 100% | HJ274-2009 | 约束性 |
| 物质减量与循环 | 能源 | 单位工业增加值综合能耗（标煤） | ≤0.5 t/万元 | HJ274-2009 | 预期性 |
|  |  | 集中供热率 | 60% | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  | 水 | 单位工业增加值新鲜水耗 | ≤9 m3/万元 | HJ274-2009 | 预期性 |
|  |  | 工业用水重复利用率 | ≥90% | HJ274-2009 | 预期性 |
|  |  | 中水回用率 | ≥30% | 环评建议 | 预期性 |
|  | 清洁 生产 | 重点工业企业清洁生产审核率 | 100% | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  |  | 入驻企业清洁生产水平 | 国内先进 | 环评建议 | 预期性 |
| 环境管理 | 环境影响评价及“三同时”执行率 | 100% | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  | 环境污染事故应急防范体系 | 完善 | 豫政办[2011]49号 | 约束性 |
|  | 环境管理制度 | 完备 | HJ274-2009 | 约束性 |
| 社会影响 | 公众对环境的满意程度 | ≥90% | HJ274-2009 | 约束性 |

## 评价方法

遵循评价具有可操作性原则，选择采用简单、实用、实践可行的评价方法，具体见表1.8-1。

- 评价方法

| 序号 | 评价内容 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响识别 | 核查表法、类比法 |
| 2 | 规划概述与协调性分析 | 资料收集与分析 |
| 3 | 环境现状调查与分析 | 资料收集与分析 |
| 4 | 污染物排放预测 | 情景分析法、类比分析法 |
| 5 | 环境质量预测及分析 | 数学模型法、指标评价法 |
| 6 | 生态环境影响 | 现场调查法、专家咨询法 |
| 7 | 规划方案综合论证 | 专家咨询法、类比分析法、核查表法 |
| 8 | 公众参与 | 媒体公示、问卷调查、座谈会 |

# 规划概要

《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》由河南省城市规划设计研究院有限公司编制，该发展规划于2010年12月取得了河南省发改委的批复文件，批复文号是：豫发改工业〔2010〕2055号。在规划编制过程中，园区管委会同步开展了规划环评工作，《郑州马寨工业园区环境影响评价报告书》由北京大学编制完成，该报告书于2010年3月取得了河南省生态环境厅的审查意见（豫环审〔2010〕42号）。本次环境影响跟踪评价的对象是《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》及其规划环评。

## 规划位置和范围

郑州马寨产业集聚区位于郑州市城区西南部，规划范围北至郑峪公路、南至郑少高速、东至绕城公路、西至马寨镇行政边界，规划面积11.8 km2。规划近期2010年，园区用地规模7.0 km2；远期2020年，园区用地规模11.8km2，规划产业用地达到6km2左右。

河南省发改委规划批复文件中马寨产业集聚区规划面积10.1 km2（不含孔河及两侧生态绿地），集聚区开发要坚持集约用地原则，在整合优化建成区的基础上，近期重点建设发展区，规划发展区面积3.0km2。

产业集聚区地理位置详见附图2.1-1，园区规范围图见图2.1-2。

## 规划期限

规划的时间段为2009-2020年，分近期、中期和远期三个开发建设阶段，其中：近期为2010年-2012年，中期为2013年-2015年，远期为2016年-2020年。

## 总体发展目标

以提升产业集聚、优化产业机构、构建现代产业体系为总目标，通过政策引导、整合资源、社会参与、市场运作等多种方式，到2020年，将郑州马寨产业集聚区打造为立足郑州，面向全国的重要食品工业基地、制造业基地、科技创新基地；成为全国特种机械制造基地之一；成为郑州市对外开放窗口、综合改革的实验区，成为环境优美、投资环境优良、创新氛围浓厚、人居环境优美的示范区。

1、发展规模

规划近期2010年，园区用地规模7.0 km2；远期2020年，园区用地规模11.8km2，规划产业用地达到6km2左右。

2、经济总量

根据郑州马寨产业集聚区现状产业基础、主导产业发展潜力、规划产业用地布局及项目入驻意向，预测至2020年，园区GDP达60亿元以上，工业总产值达85亿元以上，工业增加值达30亿元以上，单位土地产值密度达8亿元。

3、人口发展规模

结合马寨产业集聚区土地利用现状特点与发展功能定位，园区未来居住人口由现状各单位人口的综合增长和未来工业区工作和生活的技术人口（产业人口）两部分组成。

（1）现状人口发展预测

近期2010年2.97万人，规划人口3.0万人；远期2020年4.05万人，规划人口4.5万人。

（2）产业人口预测

根据园区现状工业用地的发展特点，现状工业用地比重基本接近50%，规划从提高土地利用效率和工业用地产出率的角度出发，结合园区工业发展计划，远期2020年工业用地比重拟控制在40%左右，工业用地规模约4.5km2，剩余作为生活用地的土地面积则为5km2左右。若增加工业用地规模将必然会压缩生活及配套设施用地，若减少工业用地规模将不利于城镇工业职能的发挥，通过比较分析认为生活用地所能承担的居住人口的合理容量约为8万人，减掉园区单位综合增长人口，产业人口数量控制在3.5万人。

根据以上人口的分类测算，规划确定马寨产业集聚区近期2010年规划人口约为4万人，远期2020年规划人口约为8万人。

## 主导产业定位

### 主导产业选择原则

1、市场导向原则

市场需求是主导产业生存、发展和壮大的必要条件之一。作为主导产业，必须拥有长期而广阔的国内外市场容量。主导产业的产品应在国内甚至是国际市场具有较大的、长期的需求。否则就会很快衰落。因此，必须把“需求收入弹性最大化”作为一个基本原则。

2、关联度较高原则

选择关联度高的产业作为主导产业，可以在很大程度上带动或推动区域内其他产业的发展。主导产业正是通过与相关产业的关联来带动其发展。要根据区域产业发展情况，选择专业化程度高，在区际分工中扮演重要角色的产业，形成关联度高的产业集聚区，以利于资源的节约利用，促进循环经济的发展。

3、技术先进原则

主导产业的选择必须特别重视技术进步的作用，依靠技术进步，获得了新的生产函数。主导产业应当能够集中体现技术进步的主要方向和发展趋势。作为优先发展的主导产业，应能够较快地吸收、消化先进技术，加快自主创新，促进技术工艺进步和新产品开发，从而提高产业的劳动生产率，增加产品的技术附加值，在市场竞争中获得优势，实现产业领先。

4、产业政策导向原则

产业政策是政务为实现一定经济和社会目标而对产业形成和发展进行干预的各种政策总和，对产业形成和发展具有重要影响。如果一个产业属于产业政策中引导、促进、保护和扶持范围，那么这个产业竞争力将迅速提高，产业规模也随之逐步扩大。因此，一个地区主导产业选择必须把产业政策导向作为一个基本原则，其主导产业应该属于国家产业政策中引导、促进、保护和扶持范围，这样主导产业才能迅速发展壮大。

### 主导产业定位

按照主导产业选择原则，综合考虑地理环境、土地性质、现有企业基础及布局、发展潜力等因素，马寨产业集聚区规划主导产业为食品加工业和装备制造业。

### 产业空间布局

遵循统筹规划、合理布局、依托中心的原则，结合现状产业特点，规划形成以重要企业为龙头，带动周边相关联产业，构筑两个产业集群。

1、装备制造业产业集群

布局在集聚区的中西部地区，北至光明路，南至高速辅路，西至西环路，东至康佳路，总面积约283公顷。以大方桥梁为核心，着重发展专业装备制造业，更深层次加强国内外合作，拉宽产业链条，扩大产业发展空间，建成国内最重要的、国际有影响力的专业设备制造基地。

2、食品工业产业集群

布局在集聚区的北部及东南部，北至郑峪路，南至同兴街，西至学院路，东至先锋路，总面积约218公顷。主要发展食品加工、食品化工、饮料加工及高端营养食品等产业，积极承接国内外食品产业转移，成为经济稳定增长的保障。

空间结构

在城市总体规划的指导下，本规划提出“发展轴线推进、重要节点带动、生态廊道升华”的发展模式。同时，结合产业集聚区的功能要求和产业布局，依据城市总体规划空间结构，本着统筹兼顾，综合协调的原则，形成主要交通相联系，未来规划发展工业园区主要向南部发展，形成“一轴一带三片区”空间格局（见图2.6-1所示）。

1、一轴

沿曙光路的南北向城市发展轴线，贯穿整个园区的南北向主要生活交通性干道。

2、一带

沿着孔河的绿色开敞空间形成的景观带。

3、三片区

由绿地相联系和分割的北部的综合片区、中部的工业片区和南部的生活服务片区。

## 总体用地布局

### 居住用地

未来规划发展利用孔河的景观资源，在南部集中布置居住用地，结合原有村民的安置，规划居住用地148.5ha。

### 工业用地

未来规划发展工业用地大体分为两个部分，一部分主要依托工业路的布局，另一部分则分为光明路两侧的康师傅工业园项目。未来规划发展工业用地集中布置在城区中部和北部地区，规划工业用地469.3ha，其中一类工业用地面积为69.7ha，二类工业用地面积为382.3ha，产业研发用地为17.3ha。工业用地及产业研发用地占规划建设用地的42.7%。

### 公共服务设施用地

1、行政办公用地

主要布局在工业路以北，作为马寨镇的行政中心和食品工业园的管理中心，规划行政办公用地3.9ha，占规划建设用地的0.4%。

2、商业金融用地

北部主要分布在同兴街与曙光路沿线，孔河南部集中布置两片商业金融用地，作为本区居民和周边居民的服务配套，规划商业金融用地23.9ha，占规划建设用地的2.2%。

3、文化娱乐设施用地

文化娱乐设施分别服务于北部综合片区和南部生活片区，规划文化娱乐设施用地5.5ha，占规划建设用地0.5%。

4、医疗卫生用地

在南部规划一所的医院作为整个马寨镇的医疗救治、预防保健、疾病预防、卫生监督等公共卫生中心，规划医疗卫生用地6.3ha，占规划建设用地的0.6%。

5、教育科研用地

在原用地规模基础上进一步提高使用效益，用地规模不予增加。规划教育科研用地108.3ha，占规划建设用地的10.0%。

表2.6-1        园区规划用地规模情况表

| 用地名称 | 用地面积 | 比例 |
| --- | --- | --- |
|  | （公顷） | （%） |
| 一、居住用地 | 148.5 | 13.50 |
| 二、公共服务设施用地 | 147.9 | 13.50 |
| 行政办公用地 | 3.9 | 0.40 |
| 商业金融用地 | 23.9 | 2.20 |
| 文化娱乐用地 | 5.5 | 0.50 |
| 医疗卫生用地 | 6.3 | 0.60 |
| 教育科研用地 | 108.3 | 9.90 |
| 三、工业用地 | 469.3 | 42.70 |
| 一类工业 | 69.7 | 6.40 |
| 二类工业 | 382.3 | 34.80 |
| 研发用地 | 17.3 | 1.60 |
| 四、道路广场用地 | 191.4 | 17.40 |
| 道路用地 | 188.3 | 17.20 |
| 停车场用地 | 3.1 | 0.30 |
| 五、绿地 | 131.8 | 12.00 |
| 公共绿地 | 83.2 | 7.60 |
| 防护绿地 | 48.6 | 4.40 |
| 六、市政公用设施用地 | 9.1 | 0.80 |
| 七、水域 | 20.6 |  |

园区土地利用规划图见图2.6-1所示。

## 专项规划

### 道路交通规划

1、综合交通现状

周边重要的交通设施主要有绕城高速、郑西客运专线及郑少高速出入口、绕城公路。规划的重要交通设施为郑州市绕城铁路，聚区北部约500米的东西向城市主干路陇海西路。近期拟建道路为郑少高速与航海路的连接线、工业路经过西四环向东与陇海路相接。

规划区内的主要道路为工业路、同兴街、光明路、公安路等道路通过西四环与郑州中心城区及其他区域联系。南北主干路为东方路、学院路等，部分为断头路。

2、对外交通

铁路：规划区北部为已开通的郑西客运专线。郑西客运专线是我国中长期铁路网规划的“四纵四横”客运专线之一的徐州至兰州客运专线的重要组成部分。集聚区距离最近的高铁站点为郑州火车站。高铁经过集聚区北部区域为全高架，对集聚区向北经济联系不存在较大影响。在郑峪公路北侧为规划的绕城铁路，距离集聚区北部约100米，并在北部规划有一处检修站点。

高速公路：集聚区周边主要高速公路为郑少高速公路、绕城高速，并在集聚区南部为郑少高速出入口，通过两条高速，集聚区能与周边地区发生便捷的联系。规划的郑少引线与航海西路相连，预计今年开工。这条引线的建设将缩短集聚区与郑州中心城区的空间联系。集聚区内部道路与高速相交时，通过下穿形式贯通。

站场规划：规划在光明路设置公交站场一处，增加集聚区与中心城区联系。站场占地面积为0.1公顷。

3、路网规划

道路交通规划重点在于加强南北向道路的联系，规划东方路、康佳路为联系南北向主干路，形成三横三纵一环的道路结构。主要东西路预留向西的通道，为将来集聚区跨越行政边界向西发展预留通道。西环路预留向北，为将来集聚区向北与陇海路、郑州市装备制造产业集聚区、须水镇等方向联系预留通道。

集聚区内部道路为平交渠化方式，南部与郑少高速相交的主干路为下穿式通过。

4、交叉口规划

根据产业集聚区的规划和相交道路的等级、分向流向、交叉口周围用地的性质等确定交叉口形式和用地。为了确保道路交通能力与路段相协调，规划道路与郑少高速相交时，道路下穿。西四环与郑少高速引线相交时为互通式立交。

应该特别注意重要路口的建筑退界管理，以保证路口建设按规划实施。

5、道路横断面规划

根据规划所确定的城市道路等级、道路类别、机动车非机动车及人流量，并结合区位用地性质、绿化、工程管线及交通组织等的要求，合理确定道路断面，形成保障城市道路车辆和行人安全通畅、景观优美的城市景观通道。

城市一般主干路断面原则上采用机非分行的断面，可根据两侧用地及拆迁难度、道路坡度、非机动车数量等采用二块板或三块板形式，次干路可采用一块板或两块板形式，支路一般采用一块板形式。主干道40-50米，次干道30米，支路20米。

规划集聚区城市道路标准横断面见道路交通图。

6、停车场及其他交通设施规划

停车场是集聚区道路系统的重要组成部分，结合绿地、道路，在市场、公建等车流量较大公共场所处集中设置5处停车场及3处加油站。

### 给水工程规划

目前园区全部是从自备水井供给各单位和用户。预测至2020年园区用水量为6.5万m3/d，未来供水规划主要是规划净水厂，水厂位于园区西南角，孔河上游附近，占地3ha，设计规模7万m3/d。水源来自于两部分，一部分为郑州市西四环路上引市区供水管；另一部分取用地下水，在工业园区外围孔河上游两侧布井，两个水源互为备用或协同工作。此外，工业园区规划给水管网为环状网，采用生活、工业、消防共用的统一给水系统。

### 排水工程规划

1、排数现状

现状部分道路有排水管涵，大部分污水经合流管涵向北通过西四环D800污水管排入中原西路污水管，少部分污水向北汇入牛马坑，自然沉淀、下渗、蒸发，排水管网很不完善。

2、污水量预测

预测平均日污水量为1.8 m3/d。

3、污水排放系统

该区域属于五龙口污水干管系统。规划将光明路与康佳路西北角现状污水提升泵站废除，在光明路与东方路东南角规划一污水提升泵站。光明路以南污水通过康佳路规划D500-D600污水管、东方路现状D500-D600污水管排入东方路规划D700污水管，通过提升泵站排入工业路现状D800现状污水管；光明路以北污水通过康佳路现状D800污水管排入工业路现状D800污水管，经西三环D800污水管，近期向北排入五龙口污水处理厂，远期排入双桥污水处理厂。

4、雨水排放系统

结合马寨镇道路建设同步配套雨水管网系统，将孔河作为雨水排放主河道，全区雨水分为三个区域：孔河以南区域通过明晖路、康佳路、西四环规划D800-D1500雨水干管向北排入孔河；科技路、工业路以南，孔河以北区域通过西四环现状D800雨水管及东方路、发展路等规划D700-2×0.8雨水涵管向南排入孔河；其他区域通过西四环现状2×D1000雨水管向北排入现状雨水涵。

### 电力工程规划

马寨镇现有110kV孔河变电站一座，主变容量为31.5MVA，其单回110kV电源线路来自郑州市区高压电网。孔河变担负全镇区供电任务。

根据本次规划所定规模以及产业性质，确定规划期末用电负荷预测值分别为生产区67MW。根据负荷测结果和总体规划布局，产业集聚区内除现有的一座110kV变电站外，规划区内另规划110kV变电站一座，主变容量为2×50MVA，担负集聚区南部的供电职能。并从郑州市区高压电网引入第二回110kV电源线路。

对经过集聚区的两条220kV电力线路，规划沿郑少高速南侧架空敷设。将沿光明路的架空110kV高压线改造入地。原则上采用电力电缆埋地敷设于南北道路东侧和东西道路北侧。

### 燃气工程规划

根据规划区的供气规模、气源特点等因素，确定马寨产业集聚区燃气输配管网采用中压(A)一级压力级制，整个系统采用中压输气、中压配气，箱式和柜式调压相结合的调压方式。

中压管网起点压力0.4Mpa，末点压力高于0.2Mpa。为提高管网系统的安全可靠性，中压干管沿道路敷设，采取以环状布置为主，环、支结合的布置原则。在安全供气、合理布局的前提下，管网尽量靠近负荷中心，尽量减少穿越河流和铁路等穿跨越工程，中压管径按远期供气能力估算。中压管网管材选择燃气用聚乙烯管(P80SDR1系列)，穿跨越工程采用钢管。除穿跨越工程外，管道均采用直埋敷设，埋深符合国家相关规范。

埋地钢管采用加强级绝缘防腐保护。

现状国家西气东输主干管从规划区内穿过，对规划地块和路网产生部分的影响规划在主干管两侧各控制50米的防护绿带。

预计年用气量为1093万m3/a，到2020年气化率达到80%。

### 供热工程规划

1、供热工程现状

现状集聚区内无集中供热设施。

2、规划采暖热指标

根据《城市热力网设计规范》(CJ34-2002)、《河南省民用建筑节能标准实施细则》（采暖居住建筑DBJ41/041-2000），确定建筑采暖热指标取值为：民用住宅热指标55w/m2；公共建筑综合热指标65w/m2，其中包括采暖及生活用热负荷；工业厂房采暖综合热指标80w/m2。

3、热负荷预测

集中供热应优先供应居民采暖用热，同时兼顾各类公共服务设施，民用建筑和公共建筑采暖面积按50%的建筑采暖普及率计算。工业厂房采暖面积综合容积率0.15，同时使用系数0.9。

工业生产热负荷的大小，主要取决于生产工艺过程的性质、用热设备的型式以及工业企业的工作制度。工业企业生产工艺设备多种多样，工艺过程对用热要求的热介质种类和参数不同。规划区内工业企业以装备制造业、食品加工业为主，因缺乏准确预测资料，参照同类型、同地区企业的资料，单位用地面积耗蒸汽指标取值为：0.1t/ha.h，同时使用系数0.8。

规划采暖建筑面积为204.5万m2，总热负荷158.7MW，其中工业生产负荷25.9MW（37t/h）。确定采用区域锅炉房作为集中供热的热源。规划区域锅炉房位于光明路南、学院路西，占地3ha，供热能力174MW。

### 绿地系统规划

规划近期2010年：园区绿地率30%，绿化覆盖率35%，人均公园绿地7m2；远期2020年：园区绿地率35%，绿化覆盖率40%，人均公园绿地10m2。

绿地系统的规划采取组团式集中的布局方式，形成“一环一廊 两轴六心”的空间组织结构，即一环：沿城市周边形成的绿色防护外环；一廊：沿着孔河的绿化开敞空间，形成景观廊道；两轴：沿光明路、曙光路形成的绿色景观轴线；六心：指在各个片区形成不同的景观节点。

### 环境保护规划

#### 环境保护主要目标

1、未来城区地表水水质达到Ⅲ类；工业废水处理率达到95%，生活污水处理率100%；2、区域环境噪声达标率为98%，主要交通干线噪声达标率为95%，噪声达标区覆盖率为100%；3、近期到2010年，园区SO2、NO2年均浓度分别控制在0.06mg/m3、0.08mg/m3以下，TSP年均浓度控制在0.20 mg/m3以下，达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准。远期到2020年，工业废气达标率、烟尘控制区覆盖率要求达到或稳定保持在100%，城区稳定达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准。

#### 环境保护措施规划

1、污水处理

远期：园区污水量按用水量的80%计算，污水产生量约为5.5万t/d，规划建设用地内污水、雨水均统一纳入规划污水管网系统集中送污水处理厂处理，孔河两侧禁设排污口，排水管网建设按排水工程规划执行。

2、固体废物处理处置

固体废物的收集：①垃圾容器：生活垃圾一般每4幢设置一个垃圾收集点，并建造生活垃圾容器间，安置活动垃圾箱（桶）。医疗废弃物和其他特种垃圾必须单独存放。②废物箱：废物箱一般设置在城市街道两侧和路口、居住区或人流密集地区。③垃圾转运站：规划垃圾转运站10处，每处占地100-150m2。洒水车供水器、洒水车和冲洗马路专用车辆的给水，由设置在街道两旁的供水器供水。供水器可利用现有消火栓或另设环境卫生专用供水器。供水器的间隔根据道路宽度和专用车辆段位确定。

固体废物的处理：工业园区的生活垃圾处理纳入郑州市区统一管理，运至位于二七区侯寨乡李桐村附近的郑州市垃圾综合处理厂集中处理。其他固体废弃物：建筑垃圾由指定单位统一管理，工业固废在环卫单位统一收集处理的基础上，加强对废旧物资的回收利用；危险固废由环卫部门专门进行密闭收集并焚毁。

## 发展规划及规划环评概述

《郑州马寨工业园区环境影响评价报告书》由北京大学编制完成，该报告书于2010年3月取得了河南省生态环境厅的审查意见（豫环审〔2010〕42号）。《郑州马寨产业集聚区发展规划（2009-2020）》由河南省城市规划设计研究院有限公司编制，该发展规划于2010年12月取得了河南省发改委的批复文件，批复文号是：豫发改工业〔2010〕2055号。规划批复文件及规划环评审查意见文件情况见表2.8-1所示。

从下表可以看出，规划批复和规划环评审查意见对马寨产业集聚区的规划面积、主导产业和空间结构有所不同，本次跟踪评价以规划环评报告的内容为基准评价对象，并对照规划批复的实际建设情况进行分析。

表2.8-1        规划批复情况对比表

| 序号 | 批复部门及文号 | 批复时间 | 批复规划范围 | 批复主导产业 | 空间结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省发改委 豫发改工业〔2010〕2055号 | 2010年12月31日 | 规划面积10.1平方公里（不含孔河及两侧生态绿地），北至郑峪公路、南至郑少高速、东至绕城公路、西至马寨镇行政边界，规划发展区面积3.0平方公里。 | 重点发展食品加工和装备制造业 | “一廊、两轴、三园”，以同兴路、光明路为东西向发展轴、康佳路为南北向发展轴，沿孔河生态走廊，规划建设食品加工、装备制造、中小企业和现代服务产业园。 |
| 2 | 河南省环保厅 豫环审〔2010〕42号 | 2010年3月5日 | 规划面积11.8平方公里，北至贾裕公路、南至郑少高速、东至绕城公路。 | 食品和机械加工业 | 一轴一带三片区，沿曙光路的南北向轴线，沿孔河的绿色景观带，北部综合片区、中部工业片区和南部生活服务片区 |

# 发展规划及规划环评执行情况

## 规划位置和规划范围执行情况

集聚区规划位置、规划范围及规划实施现状的对比见表3.1-1。

表3.1-1    规划位置和规划范围执行情况一览表

| 类别 | 规划内容 | 执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划位置 | 马寨产业集聚区位于郑州市城区西南部 | 规划位置发展规划一致。 | / |
| 规划范围 | 规划面积10.1平方公里（不含孔河及两侧生态绿地），北至郑峪公路、南至郑少高速、东至绕城公路、西至马寨镇行政边界，规划发展区面积3.0平方公里。 | 集聚区范围与发展规划一致。 | 2010年发改委批复（豫发改工业〔2010〕2055号）规划范围与规划环评审查意见（豫环审〔2010〕42号）范围不一致，规划环评批复面积中包含孔河。 |
| 人口规模 | 远期2020年规划人口约为8万人 | 集聚区现状人口为8.7万人 |  |
| 评价建议 | 评价结合马寨产业集聚区管辖范围并考虑马寨镇产业发展现状，建议下一轮规划修编时，将孔河及两侧生态绿地纳入集聚区规划范围，规划中对孔河及其两侧生态绿地提出重点保护。 |

## 规划产业执行情况

郑州马寨产业集聚区规划主导产业为食品加工业和装备制造业，根据已收集资料及现场踏勘，集聚区现状企业基本情况见表3.1-2。

集聚区现状建成区面积达6.64平方公里，入驻企业有康师傅、花花牛乳业、新大方重科、天方食品集团、三中收获实业等各类企业340余家，其中工业企业200余家，规模以上工业企业86家，建立有国家、省、市各级企业工程（技术）中心39家，企业拥有自主知识产权及专利技术共计650多项，从业人员达到3万多人。园区工业总产值达到184亿元，是“十一五”末的1.7倍；税收达到6.8亿元，是“十一五”末的2.67倍；社会消费品零售总额达到37亿元，是“十一五”末的19倍；固定资产投资累计完成160亿元，从业人员近3万人，尤其是主导产业增加值占71%，培育了郑州新大方重工科技有限公司等四家高新技术企业，建成37个国家和省市工程技术中心、企业研发中心，累计实现专利650多项。康师傅工业基地、河南花花牛乳业基地、新大方重工、三中收获实业、东方食品机械、天方集团等一大批企业成为集聚区发展的龙头。马寨产业集聚区已发展成为产业优势明显、工业基础雄厚、基础设施完善、产业配套能力较强的新型现代化产业集聚区，先后获得“河南省民营科技园区”、“郑州市五强产业集聚区”、“河南省新型工业化（食品）产业示范基地”、“郑州台商产业园区”、“郑州市可持续发展示范区”等荣誉称号，是河南省第一批加工贸易梯度转移重点承接地。

1、郑州新大方重工科技有限公司

主要从事桥梁施工机械，起重搬运机械，各种运输机械等大型特种施工装备的研制生产和销售。目前企业拥有员工380人，其中各类专业技术人员120人，占公司总数的31.5%，拥有中高级职称人员60余人。生产产品涉及了铁路客运专线、高速公路、磁悬浮列车、城市轨道交通、船舶制造、冶金、水利引水和军事工程等领域，为国家多个重点和重大工程提供设备。已成为目前国际上拥有桥梁施工成套技术和产品的唯一一家专业公司。产品已覆盖全国各地，在特种装备制造的全国市场占有率达50%以上，部分产品已出口到东南亚国家。同时，依靠科技创新，与北京航天航空大学合作，完成了一系列拥有我国自主知识产权的重大施工装备的研制工作，获得了20多项国家专利创造了10多项中国第一，填补了多项国内空白，使公司的产品和技术水平在特种施工装备行业处于国内领先水平，有的达到世界先进水平。新大方重工已成为中国特种桥梁施工装备的领军企业。

2、郑州三中收获实业有限公司

该公司占地110亩，总投资1.01亿人民币。是一家集生产、销售各类农业收割机机械的股份制公司。2010年3月份正式投产，形成年产4000台各类农业收获机械，实现产值5亿元，销售收入3亿元左右，实现利税1600万元。公司目前主要产品有自走式小麦谷物联合收割机、自走式玉米联合收割机、履带式水稻收割机、背负式谷物联合收割机等系列产品。产品均通过了河南省农业机械鉴定站技术鉴定，并获得农业机械推广许可证，连年被列入国家农用机械补贴项目。

3、河南日钢天宇钢构工程有限公司

该公司是一家集钢结构设计、制作、安装于一体的大型现代化新兴建筑企业。公司占地395亩，注册资金5000万元，现有员工400余人，其中高级工程师10人，高级技术人员52人。公司采用国际先进的5S管理模式，并通过IS09001：2000国际质量标准管理体系认证。企业主要生产环保节能型产品，同时还具备高层钢结构建筑设计、制作和安装能力。

4、康师傅(郑州)食品工业基地

该基地是顶新国际集团投资6.3亿元在马寨产业集聚区建立的一个综合工业基地。基地内包含五个加工分厂，分别为：十二条生产线，年产18亿包方便面的康师傅（福满多）方便面厂；四条生产线，年产5.2亿瓶饮品的饮料加工厂（含矿泉水及茶饮料）；两条生产线，日产80万片纸板的纸箱厂；两条生产线，日产500吨面粉的面粉加工厂和一个调理厂（生产酱包及粉包）。该工业基地已成为继天津、杭州后的全国第三大综合工业基地。

5、河南东方食品机械设备有限公司

该公司占地480亩，员工530余人，是全国著名的集研制、开发、生产、销售各类食品机械的国家大型企业。始建于1975年，公司原名为郑州市马寨挂面机制造厂，1992年更名为郑州食品机械制造总公司，1996年成立河南东方集团有限公司，2004年改制重组为河南东方食品机械设备有限公司。是中国最早的的食品机械设备厂之一，对中国面制品行业的发展具有举足轻重的作用。该公司主要产品为“东方”牌系列食品加工机械。产品从单一的面条机到中低挂面机系列到挂面机大型成套设备，油炸、非油炸方便面机、方便米机、米粉机、锅巴机等50多个品种的食品机械。挂面机占据国内60%的市场，方便面生产线大型成套设备占据国内市场的40%以上。产品畅销全国各地并远销欧美、非洲、东南亚等十多个国家。其中研制开发出的馄钝水煮机、包装机成型机、挂面多刀切面机、波纹辊、三层复合轧片机等获国家专利，同时并多次荣获“国家科技进步奖”、“国际博览会金杯奖”“中国首届食品机械博览会金杯奖”、“全国食品加工及包装机械展览会金奖”、“全国高科技节能产品一等奖”、“国家级新产品奖”、“河南省名优产品“河南省质量信得过企业”等10多种奖项。

6、郑州顶益食品有限公司

原名郑州福满多食品有限公司，为康师傅控股的子公司之一，总占地面积89222平方米，注册资金500万美元，总投资1000万美元。现有员工504人，目前生产的品项主要有两大类：康师傅和福满多方便面。年产值2亿元。

7、郑州妙可奶业有限公司

该公司成立于2000年，主要生产工业奶粉、婴幼儿配方奶粉、焙烤冷饮专用粉和功能性乳粉四大系列40多个品种，年产奶粉4000吨，年营业额5500万元，固定资产1600万元。先后通过了ISO9001-2000国际质量体系认证、国家出口食品生产企业卫生注册、国家婴儿奶粉生产许可等认证；并且是澳大利亚 SAVORY公司在中国大陆授权使用“妙可”商标的独家生产企业。目前已成为河南省最大的奶粉类产品专业生产加工企业。

8、河南花花牛生物科技有限公司

该公司是由河南花花牛乳业有限公司和河南佳瑞投资有限公司共同投资兴建，总占地面积约350亩。项目将国内外最新的科研成果与先进的工艺、设备相结合，多项产品将领先国内外乳品市场，成为中原地区最高端的大型乳制品生产企业。项目达产后，可实现年产乳制品40万吨，年销售收入约36亿元，增加当地税收逾亿元。公司发展的同时，将推动河南省畜牧养殖业的发展，促进河南省畜牧业结构调整和农业产业化进程。带动奶牛养殖业、饲料业、种植业、包装、物流等相关产业8万多户，合同内奶牛12万多头，提供就业岗位5000余个，每年为农民带来18亿元收入。促进社会和谐与稳定，有力推动中原经济区建设和河南省“千万吨奶业跨越工程”的实施。

9、郑州天方食品集团有限公司

该公司是国家清真食品定点生产企业，有近20年生产方便面的历史，主要产品有“天方”牌系列方便面、速冻食品、纯净水、调味品等。现有方便面生产设备14条，其中16万包1条，12万包10条，6万包3条。现已开发生产“五谷飘香”系列面、碗装系列面、红高粱面、绿豆面、干脆面等100多个品种。以河南为主销市场，销往全国100多个城市和地区，并远销俄罗斯等国家。

通过对集聚区入驻企业的统计分析，现状规模以上企业中食品制造和加工企业数量占比约40%，机械设备制造企业数量占比约35%，与食品制造业配套相关的纸制品、包装等行业数量占比约8%，其他行业如非金属矿物制品业、塑料橡胶制品业等企业数量占比约17%。园区内入驻企业产业基本与规划主导产业相符，目前园区基本形成了一条包括粮食收获机械、粮食加工、食品机械、食品加工、食品化工、食品包装等食品制造产业链条。

现状主要企业分布情况见图3.1-1所示。

表3.1-2     郑州马寨产业集聚区现状主要企业基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 位置 | 产业分类 | 主要产品 | 与规划产业相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州顶津食品有限公司 | 光明路6号 | 食品制造 | 年产1000万箱康师傅矿物质水，年产3000万箱康师傅饮料 | 符合 |
| 2 | 郑州顶益食品有限公司 | 振兴路南，学院路东 | 食品制造 | 福满多方便面、康师傅面 | 符合 |
| 3 | 河南花花牛生物科技有限公司 | 满星路南，笃学路西 | 食品制造 | 年产40万吨乳制品 | 符合 |
| 4 | 郑州市仟吉食品有限公司 | 康佳路 | 食品制造 | 年产600吨糕点 | 符合 |
| 5 | 河南省华中食品有限公司 | 明辉路东 | 食品制造 | 膨化食品、饼干、糕点、方便食品 | 符合 |
| 6 | 郑州天方食品集团有限公司 | 工业路北 | 食品制造 | 年产方便面20000吨、纯净水400吨、速冻食品10000吨 | 符合 |
| 7 | 河南多美食品有限公司 | 明晖路西，科技西路北 | 食品制造 | 膨化、米果等食品 | 符合 |
| 8 | 郑州汉堡湾食品有限公司 | 康佳路 | 食品制造 | 糕点 | 符合 |
| 9 | 郑州宴酒坊酒业有限公司 | 康佳路西 | 食品制造 | 年产2000吨原酒 | 符合 |
| 10 | 郑州新大方重工科技有限公司 | 明晖路东 | 装备制造 | 架桥设备、运输设备、提梁设备、特种施工装备等 | 符合 |
| 11 | 郑州京华制管有限公司 | 工业路曙光路交汇处工业路北 | 装备制造 | 年产52万吨焊接钢管 | 符合 |
| 12 | 郑州恒生实业有限公司 | 先锋路西 | 橡胶制品业 | 年产普通V带（三角带）1200万米等橡胶制品 | 不符合 |
| 13 | 郑州三中收获实业有限公司 | 光明路8号 | 装备制造 | 小麦、玉米两用型等各类玉米联合收获机及各类联合收割机零部件成套制造加工 | 符合 |
| 14 | 郑州帝益肥业生态保护股份公司 | 东方路西 | 肥料制造 | 年产100万吨掺混肥料 | 符合 |
| 15 | 郑州名扬窗饰材料有限公司 | 先锋路西 | 纺织业 | 年产1000万平方米窗帘面料 | 不符合 |
| 16 | 郑州秉信纸业有限公司 | 友爱路南，康佳路东 | 纸制品制造业 | 年产4500万平方米纸制品及包装材料 | 不符合 |
| 17 | 郑州志诚精密机械设备有限公司 | 工业路北 | 装备制造 | 年产100万支食品机械传动部件 | 符合 |
| 18 | 河南省宏达炉业有限公司 | 光明路南 | 非金属矿物制品业 | 转炉、电炉用耐火材料 | 不符合 |
| 19 | 郑州四不见微粉有限公司 | 明晖路东 | 非金属矿物制品业 | 年产110吨碳化硅微粉 | 不符合 |
| 20 | 马寨污水处理厂 | 京华管业北侧 | 水的生产和供应业 | 污水处理规模5万吨/天 | 符合 |
| 21 | 郑州市海龙塑料制品有限公司 | 科技西路北 | 塑料制品业 | 年产1亿套食用油壶配套产品 | 不符合 |
| 22 | 郑州金都机械设备有限公司 | 科技西路北 | 装备制造 | 生产挂面机、方便面机等食品机械设备 | 符合 |
| 23 | 郑州中鼎大地机械设备有限公司 | 学院路西 | 装备制造 | 鄂式破碎机、对辊破碎机等机械设备 | 符合 |
| 24 | 郑州新安华砂轮有限公司 | 学院路西 | 专用设备制造业 | 年产20台砂轮制造设备及800套模具 | 符合 |
| 25 | 郑州塑力电缆有限公司 | 东方路东 | 电线、电缆制造业 | 各种裸电线，电力电线、电缆等 | 符合 |
| 26 | 河南灏宇纸品有限公司 | 学院路西 | 纸制品行业 | 年产100000万平方米瓦楞纸板等纸制品，年产500万只纸箱 | 不符合 |
| 27 | 河南新蒲天圆混凝土有限公司 | 学院路西 | 非金属矿物制品业 | 混凝土生产加工 | 不符合 |
| 28 | 河南省新蒲钢结构工程有限公司 | 学院路西 | 金属结构制造业 | 钢结构材料生产 | 符合 |
| 29 | 河南科拓生物科技有限公司 | 科技西路南 | 食品添加剂制造业 | 复配乳化增稠剂、复配含乳饮料乳化稳定剂、复配调制乳乳化稳定剂等 | 符合 |

## 规划布局执行情况

规划集聚区空间结构是“一轴一带三片区”，其中一轴指沿曙光路的南北向城市发展轴线，贯穿整个园区的南北向主要生活交通性干道；一带指沿着孔河的绿色开敞空间形成的景观带；三片区由绿地相联系和分割的北部的综合片区、中部的工业片区和南部的生活服务片区。园区的总体用地布局方面分为居住用地、工业用地和公共服务设施用地，本小节对集聚区土地利用现状、集聚区规划布局执行情况进行分析。

一、土地利用情况

集聚区总建设用地为10.1km2，分为建成区（起步区）、发展区和控制区，建成区5.1 km2，发展区3.0 km2，控制区2.0 km2，规划用地性质包括工业用地、居住用地、行政办公用地、仓储用地等；据调查，集聚区已开发利用土地面积约6.64 km2，占总建设用地的65.7%，已开发土地主要集中在孔河以北区域，用地以工业用地、居住用地、高等院校及部分的公共服务实施用地为主，孔河以南有部分工业用地、居住和教育科研用地。集聚区规划用地现状情况表见表3.1-3和图3.1-1所示。

建成区规划范围为：光明路以北区域和孔河南侧树青医学院区域，发展区规划范围为：光明路以南至孔河北侧区域和公安路以南部分区域，控制区规划范围为公明路以南至园区南边界区域。由土地利用现状情况表和现状图来看，孔河以北的建成区和发展区建设用地已接近饱和状态，孔河以南的发展区和控制区尚有约3.46 km2土地尚未进行开发利用。

表3.1-3                  规划用地现状对比表

| 序号 | 用地 代码 | 用地名称 | 规划面积（hm2） | 现状面积（hm2） | 占建设用地比例（%） | 人均城市建设用地面积（m2/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 148.5 | 266.65 | 24.05 | 31.11 |
| 2 | A | 公共设施用地 | 147.9 | 152.02 | 13.71 | 28.51 |
|  |  | A1 | 行政办公用地 | 3.9 | 5.75 | 0.52 | 0.67 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 108.3 | 123.79 | 12.84 | 27.1 |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 | 6.3 | 0.88 | 0.08 | 0.11 |
|  |  | A6 | 社会福利用地 | 5.5 | 2.59 | 0.23 | 0.57 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 |  | 0.5 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | B | 商业服务设施用地 | 23.9 | 23.73 | 2.14 | 2.77 |
| 4 | M | 工业用地 | 469.3 | 394.33 | 35.58 | 46.01 |
| 5 | W | 物流仓储用地 |  | 9.07 | 0.81 | 1.05 |
| 6 | S | 道路与交通设施用地 | 191.4 | 239.86 | 21.64 | 27.98 |
| 7 | G | 绿地与广场用地 | 131.8 | 22.89 | 2.07 | 2.67 |
|  |  | 水域 | 20.6 |  |  |  |
| 合计 | 总建设用地 | 1108 | 1108.55 | 100 | 129.35 |

注：常住人口8.57万人，其中户籍人口2.87万人，高校学生4万人，暂住半年及以上的外来务工人口约1.7万人。

## 基础设施建设现状

一、污水基础设施

马寨产业集聚区北侧郑裕路与日照路交叉口东南角规划建设有马寨污水处理厂，用于处理马寨镇老镇区区域的生活污水和工业废水，马寨污水处理厂于2013年12月建成投产，占地69亩，设计处理能力为5万t/d，分两条污水处理线（每条线分别为2.5万t/d），目前只运行一条生产线，污水处理工艺采用“预处理+曝气沉砂池+厌氧池+改良型卡鲁赛尔氧化沟+絮凝沉淀+转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，规划近期收水范围为产业集聚区规划范围内的孔河以北地区和孔河以南、东方大道以东地区，服务范围为8.6km2，远期增加服务范围为3.12km2。废水排放执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014），尾水经出水干管排入集聚区北侧的须水河后最终汇入贾鲁河。

目前，马寨污水处理厂实际污水处理量约为2.3-2.4万t/d，基本接近单条污水处理线的满负荷状态。

图3.1-3  马寨污水处理厂水处理工艺流程图

二、供热工程

集聚区规划集中供热热源尚未建设，现状食品制造和加工企业用热采用自备燃气锅炉或者电加热方式。

三、供气工程

产业集聚区企业和居民生活燃料主要使用天然气和液化气，其中液化气以瓶装液化气为主，天然气气源为西气东输管道天然气，实现园内企业清洁能源使用率达到100%。建成区天然气管道已铺设到项目区域，控制区和发展区部分未利用土地区域尚未铺设燃气管网。

四、供水工程

目前集聚区生活用水和企业生产用水来自郑州市区供水管网，供水水源为南水北调中线工程水源。部分企业保留有自备地下水水井，在市政供水不能满足企业生产时，取用部分地下水。

五、电力工程

目前集聚区内有2座110kV变电站，孔河110kV变电站，主容变量为2×50MVA，魏河110kV变电站，主容变量3×63MVA，担负集聚区的供电只能。规划区范围内有两条220kV的高压线和110kV的高压线通过，对地形造成一定的分割。

六、交通道路

现状集聚区内东西向主要道路为工业路、同兴街、光明路、公安路及在建的振兴路、安宁路、羽翼路、腾达路，南北向道路主要有学院路、康佳路、曙光路、东方路及在建的笃学路、满星路、月光路。现状存在部分的断头路，如先锋路、明晖路，存在部分乡村道路，道路宽度约为5m，还未形成完善的道路体系。

根据现场踏勘，建成区道路现状见图，已建道路基本情况见表3.1-4。

表3.1-4          集聚区交通道路建设现状一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路级别 | 规划范围内建设现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业路 | 主干路 | 已建成 |
| 2 | 同兴街 | 主干路 | 已建成 |
| 3 | 明晖路 | 次干路 | 部分已建成 |
| 4 | 学院路 | 主干路 | 已建成 |
| 5 | 康佳路 | 主干路 | 已建成 |
| 6 | 东方路 | 主干路 | 已建成 |
| 7 | 先锋路 | 次干路 | 已建成 |
| 8 | 曙光路 | 次干路 | 已建成 |
| 9 | 振兴路 | 次干路 | 已建成 |
| 10 | 发展路 | 次干路 | 已建成 |
| 11 | 科技西路 | 次干路 | 已建成 |
| 12 | 安宁路 | 次干路 | 已建成 |
| 13 | 笃学路 | 次干路 | 在建 |
| 14 | 满星路 | 次干路 | 在建 |
| 15 | 月光路 | 次干路 | 在建 |
| 16 | 腾达路 | 次干路 | 已建成 |

# 环境质量现状

## 区域环境概况

### 地理位置

郑州市是河南省省会，位于河南省中部偏北，东经11242~114°14′，北纬34°34°58，北临黄河，西依揭山，东南为广阔的黄淮平原。东西长166km，南北宽75km。面积74462km2，其中市区面积1013.3km2，中心城区建成区面积1477km2，现辖6区5市1县。郑州市东连开封，西接洛阳，北隔黄河与新乡、焦作相望，南与许昌、平顶山相接，京广铁路与陇海铁路在此交汇，地理位置优越。

二七区位于郑州市中心偏西南部，东经113°30~113°41、北纬34°36~34°46东与管城回族区接壤，西与中原区、荥阳市毗邻，南接新密市、新郑市，北连金水区。东西宽155km，南北长18km，平均海拔高度193m。全区总面积达156.2km2，建成城区面积32.7km2。

### 地形及地貌特征

郑州市横跨我国第二级和第二级地貌台阶，西南部高山属第二级地貌台阶前缘，东部坦荡的平原为第三级地貌台阶后部组成部分，山地与平原之间的低山丘陵地带，则构成第二级地貌台阶向第二级地貌台阶过波的边坡。纵观全区地势：西高东低，地形呈阶梯状，山地、丘陵、平原之间分布明显，地貌类型多样，区域性差异明显。全市山地面积2377km2，占总面积的319%。山地的平均海拔高度在400~1000m之间，最高点为少室山主峰(玉寨山)，海拔1512.4m。

### 气候气象

郑州市属暖温带大陆性气候。依次呈现出春季温暖干旱，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷多风的基本气候特征。年平均气温为144℃，七月最热，平均气温为27.3℃，一月最冷，平均气温为-0.2℃，历年最高气温曾达到43℃，但高于4O℃的温度，全市年平均不到一天。历年最低气温为-17.9℃。降水量夏季多在290~390mm，占全年总降雨量的50%以上，冬季只有20~30mm，占全年总降雨量的4-5%。历年平均降雨量为652.9mm。全年可日照时数为44307h，日照平均时数为21895~23523h郑州市无霜期大致在206~234天，市区平均全年为220天。郑州属中纬度东亚季风区冬季风向多偏北，夏季风向多偏南，全市各地累计年平均风速为2.8~32m/s。

### 水文水系

（1）地表水

郑州市地表水分属黄河和淮河两大水系。流入黄河水系的有伊洛河、汜水、枯河流入淮河水系的有颖河、双洎河、贾鲁河、索须河、七里河、潮河、金水河、熊耳河及东风渠等大小河流124条，其中主要河流34条。

距本项目最近的地表水为东南800m的孔河，属贾鲁河的支流，从工业区内穿过，向东北流入常庄水库。项目东北侧距常庄水库约55km，距二级保护区最近距离3.1km，东南距尖岗水库约47km，距二级保护区最近距离2.1km，东北距南水北调工程5.7km

①常庄水库

常庄水库为郑州市备用水源，位于贾鲁河水系。由于上游来水极少，主要靠邙山提灌泵取黄河水，经明渠流入西流湖后进行补充。水质主要受黄河上游来水水质和水库周边的环境状况影响。供水时抽取的黄河水经明渠流到西流湖，再由柿园水厂泵出。

设计库容1620万m3，兴利库容714万m3。常庄水库保护区包括:水库取水口附近的部分水域、与西流湖相连的水渠、以及上述地段周边相应的陆域。其一级保护区范围2.38km2，取水口至刁沟村桥之间的整个水域；对应水域外200m的陆域；与西流湖、水厂之间的输水渠道及两50m的范围。二级保护区范围9.87km2，一级区以外、防汛路—四环路—贾鲁河以内的整个上游水域和周边陆域；输水暗管两侧50m宽的陆域；输水明渠一级区外50m的区域。

②尖岗水库

尖岗水库为郑州市备用水源，位于贾鲁河水系。由于上游来水极少，主要靠邙山提灌泵取黄河水，经明渠流入西流湖后进行补充。水质受黄河来水水质和水库周边的 环境状况影响较大。供水时用暗管输水进入柿园水厂。设计库容6820万m3，兴利库容4974万m3 。尖岗水库保护区包括：水库取水口附近的部分水域、与西流湖和柿园水厂相连的明、暗水渠、以及上述地段周边相应的陆域。其一级保护区范围4.62km2，取水口南至郑密公路桥和西南至王胡侗桥以内的整个水域；对应水域外200m的陆域；与西流湖、水厂之间的输水渠道及两侧50m的范围。二级保护区范围22.11km2，一级区以外、郑少高速—绕城高速—侯寨公路以内的整个上游水域和汇水区陆域；输水暗管两侧50m宽的陆域；输水明渠一级区外50m的区域。

③南水北调工程

根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅文件 豫调办[2018]56号，总干渠明渠段：根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

I、地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。

II、地下水水位高于总干渠渠底的渠段

a、微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。

b、弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。

c、强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。

（2）地下水

郑州地处华北地台南缘、秦岭东延部分的嵩箕山前，地表出露地层主要为第四系，地下水类型以松散岩类孔隙水为主。依含水层的埋藏深度、岩性特征和开采条件可分 为浅层地下水、中深层地下水、深层地下水和超深层地下水四种类型。

①浅层地下水

含水层底板埋深小于60m，与大气降水联系密切，补给条件好、易开采，单井出水量30~100m3/h，水质较好，是郊区农业用水的主要水源。

②中深层地下水

含水层顶、底板埋深在60~350m之间，含水层主要为中、上更新统和下更新统及上第三系，平均厚度54m，主要有浅层水越流补给和侧向潜流补给，具承压性。该层水是市区工业及生活用水的主要开采含水层，单井出水量60-80m3/h。

③深层地下水

含水层埋藏深度为350~800m，厚70~155m，含水层岩组为上第三系上部的中、粗砂，单井出水量13~21m3/h，此层含水层的水质较好，铬和偏硅酸含量较高，可以作为饮用和天然矿泉水来开发。

④超深层地下水

含水层埋藏深度大于 800m，含水层岩性主要为上第三系下部的砂砾石层，多为半胶结，厚 50~100m，单井出水量 0.2~4.5m3/h.m，水温 40~52℃，锶和偏硅酸含量亦较 高，为珍贵的地热矿泉水资源。该项目区地下水水位较低，地下水受大气降水影响明 显，其补给来源是大气降水和地表水，水量较小。该项目区地下水水位较低，地下水受大气降水影响明显，其补给来源是大气降水和地表水，水量较小。

### 土壤、植被及生物多样性

根据河南省土壤区划分系统划分，郑州市土壤属于暖温带落叶阔叶林干旱森林草原棕壤褐土地带―豫西北丘陵立土区。该区因水土流失严重，沟壑纵横，土壤母质多为风积、洪积、黄土母质，还有第四纪红土，质地粘重。丘陵旱薄地分布广泛，少雨 易遭旱灾。郑州市土壤类型有褐土、潮土、风砂土、石质土、新积土、粗骨土、红粘 土、紫色土、棕壤土、水稻土等 10 大类，30 个亚类，53 个土属，110 多个土种。郑 州市在植物区系划分上属于暖温带落叶阔叶林植被型，跨 2 个植被区。京广铁路以东 属豫东平原栽培作物植被区，京广铁路以西属豫西山地、丘陵、台地落叶阔叶林植被 区。郑州的植物资源十分丰富。主要农作物有小麦、玉米、水稻、花生、棉花等。

项目所在区域生态系统单一，区域植物以人工植被为主，项目规划范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

## 区域环境质量现状

环境空气：通过收集郑州市例行监测结果及开展评价区域补充监测，区域环境空气主要超标因子为PM10、PM2.5。在大力开展大气攻坚的基础上，区域环境质量呈向好趋势，本次规划实施未对区域环境空气质量造成明显的不利影响。

地下水环境：本次评价对园区地下水环境质量进行了补充监测，由监测结果来看，各项指标可满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，区域地下水环境质量较好。

地表水环境：园区内地表水孔河水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，通过实施区域水攻坚方案和孔河水环境治理，地表水质将逐步得以改善。

声环境：本次评价监测点位声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量较好。

土壤环境：本次监测各点位指标均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），区域土壤环境质量较好。

# 环境影响分析

## 大气环境影响分析

集聚区拟新增废气主要为间歇性排放的有机废气和锅炉燃气废气，根据在目前规划实施情况下郑州市大气环境质量情况，新增项目对环境空气的影响可接受。考虑到区域环境空气质量中PM2.5、PM10较之前有恶化趋势，烟粉尘、氮氧化物的排放对区域环境的压力还是比较大的。

## 地表水环境影响分析

产业集聚区拟入驻企业为食品制造和装备制造企业，外排废水主要为园区生活废水和工业废水，工业废水排放量小，目前园区市政污水管网已敷设完成，园区废水经污水管网排入马寨污水处理厂，处理达标后后排入须水河，最后汇入贾鲁河，对孔河及周边常庄水库和尖岗水库地表水环境影响较小。

## 地下水环境影响评价

集聚区内居民生活废水将和经预处理后的工业废水一起经污水收集管网进入马寨污水处理厂，减少了现在生活污水污染和工业废水对集聚区地下水的污染。同时，按照规划集聚区已取消自备井，采用集中供水，这样可以使地下水超采的情况得到好转。因此，从全局来看，集聚区排水不会对区域地下水环境造成影响，集聚区地下水将保持现有较好状态。

## 声环境影响评价

集聚区对周围声环境的影响主要为工业生产以及道路交通产生的影响，工业生产与居民区之间一般隔有一定距离，同时主要产噪设备通过隔声、减振、距离衰减措施后对敏感点影响较小，另外企业在入驻集聚区是严格执行厂界噪声达标排放，因此项目工业生产对周围声环境影响不大。集聚区内道路上车流量较小，主干道路两侧设置有绿化，对周围声环境影响不大。

集聚区原规划提出的设置绿化带、减速限行、设置禁鸣区、合理布局、加强路面养护、工业企业厂界噪声达标排放等措施继续实施。在此基础上要求加强企业厂界噪声排放验收工作，确保企业噪声达标排放；推进实施铁路货运运输，减少道路运输量，从而从源头上降低道路噪声影响。采取相关措施后，评价认为，集聚区的建设对周围声环境影响可接受。

## 固废环境影响分析

### 固体废物类型

集聚区产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，产生来源主要是园区内工业企业生产活动、日常生活。根据集聚区主导产业定位分析，集聚区固废主要为钢铁加工下角料、废包装材料、食品废渣、废油漆桶、废油、废活性炭等。危险废物主要为废油漆桶、废活性炭等，要求委托有资质危废处置单位进行安全处置。此外，还有居民、职工等产生的生活垃圾。

### 固体废物处理处置方案分析

对于集聚区内产生的工业固体废物的处理处置应遵循资源化、减量化和无害化的原则。可资源化的工业固废全部进行综合利用，不能资源化利用的进行分类处置。生活垃圾通过分类收集、通过垃圾中转站收集转运至垃圾填埋厂进行卫生填埋；对于产生的危险废物，由企业暂存后定期送往有危险废物处理资质的单位进行处理，确保危险废物全部得到安全处置。

- 般工业固体废物

对于工业生产中产生的一般固体废物尽可能考虑厂内资源化利用，或送集聚区及外围企业进行综合利用，尽可能可实现区内综合利用，同时企业应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设一般固体废物临时堆场，及时清运处置或外售，避免堆积物对土壤及地下水造成不利影响。通过厂内及园区内综合利用和循环利用，或外售进行综合利用，可实现一般工业固废综合利用率为100%。结合本集聚区的产业结构，评价建议装备制造边角料应进行综合利用，最终实现集聚区固废的资源化、规模化、合理化的利用。同时相关环保主管部门应加强区内一般工业固废管理，严禁随意堆存、排放，严禁与生活垃圾混合处置。

㈡危险废物

本集聚区废油漆桶、废油、废活性炭等危险废物种类较少，数量也较小。

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，危险固体废物必须按照国家有关规定申报登记；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。

危险废物所产生的污染危害往往具有长期性、隐蔽性和潜在性，对于产生危险废物的企业，环保部门及管委会应加强监督，监查其厂区内危险废物临时贮存场地的规范性、合理性，场地设计应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关要求。集聚区内各企业产生的危险废物应委托有资质单位进行无害化处置，应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。整体上，应保障集聚区内危险废物的处理处置率达到100%。

㈢生活垃圾

⑴生活垃圾处理处置分析

生活垃圾的收集方式有两种。一是在未建设垃圾中转站的居民区、街道，由机动三轮车或密封式垃圾收集车，将居民、商户、街道产生的垃圾收集后直接运往垃圾场；二是建有垃圾中转站的街道，居民、商户产生的垃圾由清扫人员收集后，倾倒于垃圾中转站，然后由汽车清运队将中转站的垃圾清运至城市垃圾处理场。此外建筑垃圾应及时清运，经分类收集后首先考虑综合利用，如可用于填坑铺路等。

⑵生活垃圾收集过程中应注意的问题

生活垃圾应及时清运。为了保持环境整洁卫生，建议在园区各主要街道每50～l00m设垃圾筒一个，同时还应做到生活垃圾收集站的清扫、定期消毒，生活垃圾清运车应该密闭。

综上所述，在落实各项措施的基础上，本次规划实施产生的固体废弃物对周围环境影响较小。

# 环境保护减缓对策及优化调整建议

## 入驻项目选择减缓对策

（1）企业入驻需与规划主导产业相符，严格控制入区项目的准入条件，禁止主导产业以外高污染行业入驻，遵守产业选择及发展方向建议。限制现有与主导产业不符合行业单纯新增产能入驻产业集聚区；

（2）入区项目必须符合国家和地区环保标准：在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，实行严格的污染物排放总量控制制度和排污许可制度，禁止国家产业政策淘汰类的建设项目入驻；

（3）项目工艺过程必须使用清洁能源：入区制造业项目的生产工艺水平、技术装备水平、能耗、水耗、排污及清洁生产水平、管理水平等，应达到国内领先水平、国际先进水平；

（4）省级以上高新技术企业、高新技术产品优先入区：产业发展及布局应符合产业集聚区发展规划，鼓励高科技产品、外资项目、产出率高的项目入驻。鼓励大型、带动力强的企业入驻，促进区域经济结构优化调整，提高集聚区单位建设用地产出的经济总量；

（5）限制高耗水、氮氧化物、二氧化硫排放量高的企业入驻；

（6）鼓励企业实施以原料结构调整、产品结构优化、节能环保安全升级等为目的的技术改造，提升现有生产装置整体性能，提高产品质量。

## 资源消耗减缓对策

（1）严格控制煤炭消费增量，禁止新上燃煤项目。

（2）新入驻项目禁止直接取用地下水作为生产用水，应优先使用集中供水。

## 大气环境影响减缓对策

①持续推进工业污染源全面达标行动。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。

②强化现有锅炉管理。新建天然气锅炉应采取低氮燃烧和烟气循环技术，氮氧化物排放控制在30毫克/立方米以下；园区内天然气锅炉逐步实施低氮燃烧和烟气循环改造，降低氮氧化物排放。

③深入排查整治“小散乱差”污染企业。对不符合产业政策、产业布局规划，污染物排放不达标，以及土地、环保、工商、质监等手续不全的“小散乱污”企业，开展专项取缔行动，实行网格化管理，建立网格长制。

④实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。推进挥发性有机物排放综合整治，到2020年园区VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入产业集聚区， 实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。

⑤实施重点企业深度治理专项行动。完成集聚区物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场依法依规进行处罚，并停止使用。开展含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。

⑥严格大气污染物总量控制。新建项目新增大气污染物总量指标应满足区域内总量替代的要求，否则禁止新建。

⑦ 提升监控监测能力。在2019年年底前完成产业集聚区环境空气质量监测站点设置。满足自动监控设施建设标准(含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业)的企业全部完成自动监控设施建。按规定要求完成重点企业VOCs自动监控设施建设。

## 地表水环境影响减缓对策

#### 加快完善基础设施

尽快完善未开发区域污水管网和提升泵站建设，确保集聚区内废水全部经污水管道进入污水处理厂，并对集聚区内排污口进行规范化管理。目前集聚区污水依托马寨污水处理厂进行处理，集聚区内建成区污水管网已实现全覆盖。为妥善收集处理集聚区未开发区域废水，建议尽快建设集聚区南部发展区和控制区污水收水管网建设。

#### 实施中水回用

目前污水处理厂中水利用率较低，为节约用水，提高水资源利用率，中水可分别作为集聚区企业的循环补充水或工艺水以及集聚区道路、绿化等公用设施用水，到规划期末中水回用率不低于30%。

#### 严格项目准入

拒绝耗水量大、废水排放量大、废水治理难度大的项目入集聚区范围，从源头上减少废水产生。集聚区应加强对区内企业的监督管理，确保入驻企业的污水预处理设施正常运行，保证进入排污管网的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制有毒有害污染物的废水排放，应考虑从严制定监管标准。行业废水预处理可根据自身污水特点，选择合适的治理方案，经当地环保部门审查同意后方可实施。各项目企业排放废水必须要严格执行监管标准。

#### 严格执行水污染物排放总量控制制度及排污许可证制度

为改善集聚区内地表水环境质量，有效控制废水污染物排污总量，应对集聚区实施严格的水污染物理排放总量控制制度，满足不同阶段水质目标及总量减排目标的要求，同时应对入区企业实行排污许可证制度。

## 地下水环境保护措施

（1）严格项目准入条件：对容易造成地下水水质污染的企业，提出高标准，严要求，尽可能限制其入集聚区。为保护地下水资源，必须在集聚区建设和规划中考虑地下水环境保护的要求，制定防治污染、生态保护指标，把环保工作与经济发展同步规划、同步实施，做到经济、社会和环境协调的发展。

（2）源头控制：集聚区内入驻企业应安排人员及时检查废水污染源以及污水厂的情况，便于及时发现并处理泄漏部位，最大程度减少废水污染物的跑冒滴漏现象。

（3）降低污水排放量：污水排放是造成水环境污染的主要原因，为减少和防止地下水的污染，降低污水排污量是关键，积极开展污水的处理和利用是治理地下水水质恶化的治本措施。应从资源、能源的综合利用入手，通过企业管理、技术改造、“三废”资源化、征收排污费等，尽可能把污染物控制在生产过程，尽量无排或少排。同时，处理后的污水，又可根据出水指标及用水需求进行中水回用，尽量减少外排。

（4）完善输水管网建设：完善地下输水管道系统，注意其封闭性、隔离污水运输线。若工业或生活污水采用无防渗处理的沟渠输送，或者直接向沟渠排放，将会影响集聚区地下水水质，导致饮用功能的降低，其影响是难逆转的。为杜绝这类现象发生，需在管网规划、路径选择，管网设计及建设施工阶段打好基础，通过合理设计，严格施工，质量把关，做好输水管网的防渗漏和沿线防渗工作。

（5）合理选址：选择合适的地点作为企业废水、废渣处理、临时贮存场所；废渣临时储存间、废水预处理池的坑底应进行科学硬化，做好防渗处理。在其周围设置围堰，防止废水下渗。

（6）防渗措施：根据天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物类型，各企业确定厂内防渗分区，并对各分区提出相应的防渗措施，合理选择防渗方式和防渗材料，严格执行防渗设计规范。对生产过程中漏失废液和污水较多的企业，应建立防渗幕，防止污水渗入地下水中，并在地下建立层状排水设施将漏失污水汇集处理。

（7）定期监测计划：根据集聚区内水文地质条件建立地下水污染监控系统，并制定定期监测计划。

## 环境风险减缓措施

（1）严格项目准入条件。对环境风险大的建设项目应严格把关，提出限制性条件。对于涉及有毒有害废水量大的项目，应有完善的厂区内三级防范系统和地下水监控系统。

（2）加强集聚区区环境风险防控体系建设。统一布局，层层把控，硬件软件两手抓。硬件方面，企业自身要构筑首层防控网，按照相关国家标准和规范要求设计和建设行之有效的围堰、防火堤、事故应急池、雨污切换阀等环境风险防控设施。确保事故状态下进入雨水管网的事故废水与外环境有效隔离。软件方面要加强对园区危化品信息库、风险源数据库及水质污染扩散模型的建设，确保在平时能采取针对性的风险防控措施，在事故状态下能对事态的发展、影响进行快速准确的判断、评估，从而采取科学合理的应对措施。

（3）加强环境应急物资装备体系建设。产业集聚区也可以根据区内企业实际风险特点，充分考虑企业规模、调配时间、调配路径等多重因素，采取重点企业储备为主、园区补充储备或园区统一储备的物资装备储备模式，同时建立园区环境应急物资装备信息获取与调用平台，专人负责各储备点及信息平台的日常管理。

（4）加强事件处置协同应对机制建设。必须建立以产业集聚区管委会统一指挥，安监、环保、消防等各相关部门协调联动，事故企业、污水处理厂及其他企业密切配合的应急救援处置体系。

## 声环境保护措施

#### 交通噪声防治措施

交通噪声是区域内主要的噪声源，因此交通噪声的防治是集聚区噪声防治的重点。应采取的主要防治措施如下：

（1）合理布局、科学设定建筑物与交通干线的防噪声距离。

（2）在城市快速路和规划范围内交通性主干路两侧规划形成20～50m宽的防护绿化带，从而起到良好的降噪防护作用。

（3）居住区规划时充分考虑集聚区内主要交通干线的交通噪声，依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范，提出相应的规划设计要求。

（4）加快工业运输方式的调整，按照推进运输结构调整三年行动计划的有关精神，适时规划建设园区铁路专用线，逐步减少汽车公路运输，从整体上降低运输噪声的环境影响。

#### 工业噪声防治措施

（1） 入区企业必须合理规划建筑物布局，在各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标。

（2）对各种工业噪声源分别采用基础减震、隔声、吸声、消声等措施，必要时应增设隔声罩、隔声屏等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。

## 固体废物处理处置措施

#### 建立分类收集系统

分类收集是实现固废处置“减量化、资源化、无害化”的有力保障。分类收集有利于减少固废的运输、处理和处置工作量，提高效率，降低成本。

#### 建立集聚区固废数据库，搭建综合利用平台

集聚区应根据工业企业生产情况，调查统计各单位固废产生量、固废性质等，建立固废管理数据库，并结合各企业生产特点，促进区内各企业间形成固废利用的良性关系，提高固废综合利用率。

#### 采用清洁生产工艺，大力进行循环经济

鼓励支持集聚区内工业企业改进工艺，提高技术水平，采用清洁原料，节能降耗，从源头减少固废产生量。集聚区应大力发展循环经济，促进固废的再利用和资源化。

#### 对一般工业固废进行合理处置

鼓励支持集聚区内工业企业改进工艺，提高技术水平，采用清洁原料，节能降耗，从源头减少固废产生量。集聚区应大力发展循环经济，促进固废的再利用和资源化。对于产业集聚区的一般工业固体废物综合利用，如灰渣、粉尘可以回用于建材原料。

加强污水处理厂污泥处理处置，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理不达标的污泥进入耕地。生活垃圾要进行统一分类收集，送往垃圾填埋场进行卫生填埋，以确保垃圾处理减量化、资源化和无害化。按照垃圾分类收集的原则，分别采取不同的垃圾处理方式。集聚区内设专门的环卫机构，负责管理工业区的环境卫生，同时建立完善的生活垃圾收运体系，每日产生的生活垃圾由区内环卫部门负责处理。有机垃圾采用生物堆肥或焚烧发电，无机垃圾采用卫生填埋，有害垃圾单独处理，生活垃圾无害化处置率应达到100%。

#### 做好危险废物的安全处置

集聚区产生的危险废物主统一送有资质的单位进行统一处置。对集聚区内固体废物处理贮置过程进行监督管理，严禁将有毒有害的废渣混入一般的工业固废或生活垃圾中造成污染。

（1）鼓励企业优化工艺，并对危险废物采取资源综合利用，从源头减少危废产生量。

（2）建议制定集聚区危险废物管理办法及数据库，定期检查各企业危险废物处置情况，全面掌握区内危险废物产生源、成份、产生量、处置去向，建立收集、运输、处置全过程管理系统，厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求建设规范的危险废物临时储存场所，坚决杜绝危险废物随意堆放，对危险废物实施严格管理，确保危险废物100%安全处置。

（3）企业的临时危险废物临时贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18484-2001）的要求设置，做到底部防渗，防渗系数≤10-10cm/s。并做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，严防污染地下水或造成环境风险。

（4）行危险废物转运“五联单”制度，危险废物应由有资质的单位进行处置，转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。

（5）鼓励建设园区集中危废处置中心，实现产业集聚区危废在得到安全处理。

## 环境管理与监测

（1）设立产业集聚区环境管理机构，完善各项的环境管理制度，建立起各项部门参加的环境管理体系。

（2）按照有关要求建立环境空气监测站点，加强对区域环境空气质量监测。

（3）定期对区域土壤环境质量进行监测，研判土壤环境质量变化趋势。

（4）建立集聚区地下水监控体系，定期监测区域地下水环境质量。

# 跟踪评价结论

郑州马寨产业集聚区内主要产业以食品制造和装备制造业为主，基本符合发展规划、原环评及其批复的要求，集聚区产业布局较为合理，环境风险防范较为完善。但集聚区环境管理水平有待提高。集聚区建区以来实施了一系列环境整治工作，取得了一定的效果，区域污染问题得到了一定的控制，规划的实施未对区域环境质量带来重大影响。

评价认为，通过进一步贯彻循环经济理念，进一步科学招商选商，构建生态型产业链，落实节能减排任务，进一步完善集聚区基础设施建设，落实生态建设要求，在落实规划环评的优化调整建议及各项环保对策，认真执行环境准入及负面清单严把入园关的基础上，强化环境管理体制和环境风险防范措施的前提下，可实现集聚区的可持续发展。

# Text boxes

郑州马寨产业集聚区

控制区

发展区